## Slide 1
摩托车坐桶可变尺寸
结构专利风险、规避设计与替代方案
2026.10.9

## Slide 2
这次讨论的目标是选定技术架构，而不是替代正式法律意见
01
看清专利边界
把附件专利拆成必要技术特征，判断哪些变化只是“换机构不换原理”，避免在高风险方向上继续细化。
输出：可进入结构评审的决策依据
02
形成规避架构
围绕增容边界、方向、位置和容器数量，提出可证明工作原理差异的机械方案。
输出：可进入结构评审的决策依据
03
决定首轮样机
确认固定底板红线、样机方向与目标市场，为CAD、试验和正式FTO建立输入。
输出：可进入结构评审的决策依据
边界：纯技术分析；法律状态、权利要求解释与其他第三方专利需另行核验

## Slide 3
最稳的规避不是换驱动，而是让底部边界永久固定
固定
底板
把轮胎动态净空变成所有状态下都不变的机械事实
删除核心必要特征
底部件不再从上位移动到下位；扩容由后壁、侧壁或上盖完成。
建立不同技术效果
不利用停车时的悬架空间；传感器失效也不会造成车轮干涉。
Source: US20110018224A1 Claims 1–16；技术判断，不构成法律意见

## Slide 4
01
专利边界

## Slide 5
专利边界
从工作原理出发，找到真正不能“只换机构”的必要特征。
FIG.1 行驶状态
FIG.2 停止状态
根据附件FIG.1–2重绘的结构关系示意；非尺寸图
行驶状态
底部件6向上收拢；即使后轮2最大压缩，也不接触坐桶；后区4b容积较小。
停止状态
底部件6绕横轴7下摆，甚至贴近轮胎上表面；后区增大，可放第二头盔8。
技术矛盾被转移，而非消失
获得容积的同时，占用了悬架运动空间，因此需要传感器、禁止启动/挂挡或机械锁止。
Source: 用户附件 US20110018224A1，FIG.1–2，[0021]–[0026]

## Slide 6
独立权利要求1覆盖的是七项组合，而不是单一转轴
C1
两轮车
＋
C2
后轮
＋
C3
座椅覆盖 后轮区域
＋
C4
座下 储物箱
＋
C5
至少一个 底部件
＋
C6
上部位置 较小容积
＋
C7
下部位置 更大容积
“底部件”被作宽泛解释
只要构件从后轮方向限定储物箱或局部区域，就可能成为floor element；不要求必须是传统刚性盆。
Claim 1 不要求停车互锁
进入悬架包络、接触轮胎、传感器、禁止启动、锁止和动力方式，主要属于从属限定或优选实现。
Source: US20110018224A1 Claim 1；说明书[0006]–[0011]

## Slide 7
换驱动、不换原理，仍可能停留在高风险区
↧
摆动→平移
Claim 8 已覆盖平移；Claim 1 本身不限定运动方式。
滑轨不是规避点
↧
手动→电动
Claim 16 与说明书均覆盖电动；附加动力不删除必要特征。
执行器不是规避点
↧
硬盆→软袋
Claim 1 不限刚性；软袋仍可能从后轮方向限定并承载储物空间。
材料不是规避点
↧
加传感器/互锁
传感器、禁止启动与禁止挂挡属于附加安全功能，核心组合仍在。
附件不是规避点
判断标准：增容时，是否仍有一个“下部边界”向后轮方向移动并直接带来更大容积？
Source: US20110018224A1 Claims 1, 8, 10–16；说明书[0010]–[0016]

## Slide 8
目标专利生命周期——约 2028 年届满
2008.5.2
2009.4.15
2011.1.5
约 2028.5
保护期自申请日起算 20 年；实际届满日以各国官方登记为准。
国家/地区
专利号
当前状态
届满估算
需核实事项
中国
CN101939212B
有效（Active）
约 2029.4
年费缴纳、CNIPA 登记簿
美国
US2011/0018224A1
需核实授权状态
约 2029.4
是否授权、PTA、USPTO Patent Center
欧洲
WO2009132768A1
需核实国家阶段
约 2029.4
EPO Register、各国生效状态
老专利约 2028–2029 年届满，但宝马的衍生申请可能更晚到期。
Source: CNIPA / USPTO / EPO 公开登记信息；届满日按申请日 + 20 年估算。
优先权日
德国 DE102008021981
PCT 申请日
进入各国
公开日
US / CN 公开
预计届满
申请日 + 20 年

## Slide 9
专利到期 ≠ 风险解除——宝马的“接力策略”
宝马不会为老专利“续期”，但会持续申请新专利，封锁同一技术方向。
这是大型企业的标准做法：
• 核心专利建立基础壁垒（2008 年申请）
• 后续改进专利延长整体保护周期（2021、2022 年新申请）
• 新申请保护期从各自申请日起算，远晚于 2028 年
DE 10 2021 117 825 A1
申请日：2021.7.9 公开日：2023.1.12
主题：可调储物容积的摩托车行李箱
保护期至 约 2041 年
US 2024/351652 A1
申请日：2022.6.8 公开日：2024.10.24
主题：同上（美国同族）
保护期至 约 2042 年
不能等 2028 年专利到期后再行动，衍生申请可能覆盖改进方案。
Source: DE 10 2021 117 825 A1；US 2024/351652 A1（公开文本）。

## Slide 10
不依赖“专利到期”，而是建立“差异证据链”
策略一｜持续监控
策略二｜强化技术差异
策略三｜保留证据
项目
内容
监控频率
每季度一次
监控范围
US、CN、EP、JP 的宝马新申请
关键词
储物容积可变、坐垫抬升、后向扩展、停车扩容、floor element
预警触发
发现直接描述“向轮方向移动的底部件”或“停车扩容”的新授权专利
责任人
专利工程师 + 技术负责人
输出
季度监控报告，纳入项目风险台账
不等到期，先建证据链；监控新申请，而不是只看老专利。
Source: 本项目规避架构（PPT 第 9–12 页）；监控清单为项目管理建议。
在目标市场定期检索宝马新申请，重点关注：
“储物容积可变”“坐垫抬升”“后向扩展”“停车扩容”。
本方案“固定底板 + 后向套筒”与目标专利“底部件下移”在工作原理上有本质区别，不构成等同替换。
依据：PPT 第 9 页 D1–D5 删除点。
在 CAD、FMEA、试验报告中建立完整技术效果证据链：
底板位置不随状态改变（图纸标注）
后轮净空恒定（净空校核表）
载荷路径不经运动副（载荷路径图）

## Slide 11
02
规避架构

## Slide 12
规避的关键是规避必要特征，并建立不同工作原理
优先规避点
不是“增加一个附件”，而是让C1–C7至少有一项不再成立。
最强证据：
所有状态下，固定底板到后轮动态包络的净空不变。
D1
不移动底部件
固定承载底板；优先级最高
D2
不形成下部位置
扩容沿后向、侧向或向上
D3
不在同一座下箱扩容
改为座垫上方或车外位置
D4
不是一个箱的两种容积
采用两个独立容器
D5
不在车上调节底件
更换完整模块而非在位运动
方法：逐项删除独立权利要求必要特征，并保留CAD/FMEA/试验中的技术效果证据

## Slide 13
方案优先级：固定底板后向扩展最均衡
A 方案
固定底板承担载荷；U形后舱沿X向伸缩。规避逻辑清楚，用户操作与密封也可控。
避免投入
柔性下沉袋与剪叉底盆仍围绕“下部边界下移增容”，不宜作为规避主线。
评价基于本报告的技术架构预筛；仍需检索各替代架构的其他第三方专利
A 后向套筒
C 上盖抬升
D 独立副箱
B 侧向翼舱
E 替换模块
G/H 下沉路线
专利规避强度 →
工程实用性 ↑

## Slide 14
推荐架构保持后轮净空恒定，容积沿车辆纵向增加
重物载荷始终通过固定底板传到车架，底板高度与轮胎净空不随容积变化。
U形后舱X向移动
后壁和短侧壁整体向后伸出；扩容方向与目标专利的下移路径不同。
双导向·双锁点·双唇密封
机械锁自保持，导轨与洁净腔隔离；电子检测只做状态确认，不承担唯一安全功能。
概念建议：扩展行程80–140 mm；详细尺寸需由目标物品包络、尾架弯矩和外廓法规确定

## Slide 15
备选架构改变的是上边界、侧边界或容器数量
C｜座垫/上盖平行抬升
底板固定；四连杆抬升上边界，周向套筒形成更高腔体。字面规避强，但展开后通常不宜乘坐。
B｜侧向翼舱
固定中央底板，左右侧壁横向展开。适合停车模式，但受车宽、倾角和腿部空间限制。
D｜独立可拆副箱
固定坐桶不变；停车时增加独立尾架或座上副箱。规避差异最大，但用户装配便利性较弱。
共同原则：不让“朝后轮方向限定储物空间的底部边界”从上位移动到下位

## Slide 16
03
工程落地

## Slide 17
机械安全必须先于电子互锁成立
安全目标
任一传感器、软件或单侧锁点故障，都不能让扩展件进入车轮运动包络。
电子检测：状态确认
机械结构：最终隔离
S0
收拢锁止
允许行驶
→
S1
解锁过渡
车速=0 / 座垫开
→
S2
展开锁止
停车容积V2
贯穿所有状态的机械屏障：固定底板 + 结构止挡 + 不可脱出导向
半锁：仪表告警，机械仍阻止自行脱出
断电：锁止自保持，不依赖电机保持力
碰撞：游离件不得卷入后轮
状态逻辑为概念级；最终需与整车电气架构、锁具诊断覆盖率和法规要求协同

## Slide 18
首轮样机应同时验证净空、载荷、密封与误操作
轮胎/悬架包络
满载、最大压缩、轮胎膨胀、制造公差
所有状态下，最小动态净空是否仍高于设计下限？
结构与锁止
额定载荷、1.5×过载、偏载、坏路疲劳
固定底板、双导轨和双锁点是否无永久变形/脱出？
环境与密封
高低温、泥沙、盐雾、洗车喷淋、冰冻
导轨是否卡滞，洁净腔是否进水，密封是否翻边？
操作与故障
半锁、异物夹入、断电、单侧锁失效
用户能否识别异常；单点故障是否仍不侵入车轮？
01
净空优先
先冻结后轮中心轨迹与完整压缩包络，再做坐桶外形。
02
载荷闭环
载荷必须回到固定底板，移动后舱只承担围合与轻载。
03
污染寿命
导轨刮泥、排水和低温冰冻要进入耐久循环，而非只做静态淋雨。
04
故障注入
开路、短路、半锁与单侧锁失效必须在样机阶段真实注入。
建议同时核验车宽、灯具/牌照可见性、锐边、乘员空间及目标市场整车法规
15
验证域
关键工况
必须回答的问题

## Slide 19
3
客户会议只需确认三项架构决策
01
是否接受“底板永久固定”为架构红线？
02
首轮样机选择后向套筒扩展，还是上盖抬升？
03
目标销售市场与量产时间何时冻结，以启动正式FTO？
若坚持停车时底板向下侵入后轮空间，应标记为目标专利高风险路线，不建议靠转轴、驱动、材料或传感器做表面规避。